BOLT

Technische Daten

| Kraftstoff | Benzin | Diesel |
| --- | --- | --- |
| Motor | Revotron 1.2T | 1.3L Quadrajet |
| Max. Motorleistung | 63 kW bei 5000 m-1 | 55 kW bei 4000 m-1 |
| Maximales Drehmoment | 140 Nm bei 1750- 3500 m-1 | 190 Nm bei 1750- 3000 m-1 |
| Getriebe | TA65* | C510 |
| Lenkung | Elektronische Servolenkung mit bürstenlosem Motor |
| Radstand (mm) | 2470 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 3825 x 1695 x 1550 |
| Spurbreite (mm) | Vorne: 1450 Hinten: 1440 |
| Leergewicht (Kg) | 1080 |
| Zuladung (Kg) | 425 |
| Bremsen | Unterdruckgesteuerte Bremsanlage, hydraulisch; Vorne: Innenbelüftete Bremsscheiben & Hinten: Trommelbremsen |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Fahrwerk | Vorne: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Stabilisator Hinten: McPherson-Federbeine mit 3-Fachaufhängung Stabilisator |
| Tankinhalt (Liter) | 44 |

Oder Standard- optionale Merkmale

DesigNext

- Der neu gestaltete Tata-Kühlergrill geht fliessend in die dynamischen Frontscheinwerfer über.

- Der Dachspoiler verleiht eine sportliche Note und verbessert die Aerodynamik.

- Stämmige Schulterlinie und eine neue Front für einen bulligeren Auftritt

- Dunkle C-Säulen verleihen dem Dach eine spezielle schwebende Anmutung

- Premium Chrome-Finish am Armaturenbrett

DriveNext

- Revotron 1.2T -  MPFI-Turbomotor mit Ladeluftkühler

- Economy / Sport / Normal Modus

- Elektronische Servolenkung mit ‘aktiver Rückstellung’

ConnectNext

- HARMAN Infotainment-System

- 5-Zoll-Touchscreen mit zahlreichen Multimedia-Funktionen

- Moderne Bluetooth-Technologie

- Intelligente Spracherkennung

- Smartphone-Integration für telefongestützte GPS Navigation

- Unterstützung von Social Media Funktionen

- Im Infotainment-System integrierte Klimasteuerung