Bolt

Spécifications techniques

| Type de carburant | Essence | Diesel |
| --- | --- | --- |
| Moteur | Revotron 1.2T | 1.3L Quadrajet |
| Puissance maximum | 63 kW à 5000 tr/min | 55 kW à 4000 tr/min |
| Couple max. | 140 Nm à 1750- 3500 tr/min | 190 Nm à 1750- 3000 tr/min |
| Transmission | TA65* | C510 |
| Direction | Direction assistée électrique à moteur sans balais |
| Empattement (mm) | 2470 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 3825 x 1695 x 1550 |
| Voies (mm) | Avant: 1450 Arrière: 1440 |
| Poids à vide (Kgs) | 1080 |
| Charge utile (Kgs) | 425 |
| Freins | Hydrauliques assistés par vide; Avant: freins à disque ventilé & Arrière: freins à tambour |
| Embrayage | Monodisque sec |
| Suspension | Avant: Jambes McPherson indépendante à double voie avec barre anti-roulis Arrière: Jambe McPherson indépendante à triple articulation barre anti-roulis |
| Capacité du réservoir à carburant (litres) | 44 |

Equipement Standard/En Option

DesigNext

- Nouvelle calandre Tata s'intégrant visuellement dans les phares dynamiques

- Aileron de toit flottant pour une touche sportive et l'aérodynamisme

- Lignes médianes renforcées, nouvelle identité frontale pour une posture élargie

- Pilier C assombri pour créer un design de toit flottant

- Finition chromée haut de gamme sur tableau de bord

DriveNext

- Revotron 1.2T - Moteur MPFI turbo avec intercooler

- Mode économique / sport / normal

- Direction assistée électrique avec 'Fonction à Retour'

ConnectNext

- Système d'info-récréation HARMAN

- Écran tactile 5 pouces pour une riche expérience multimédia

- Technologie Bluetooth avancée

- Reconnaissance de voix intelligente

- Intégration smartphone avancée pour la GPS navigation par téléphone

- Intégration de médias sociaux

- Contrôles CVC intégrés par le système d'info-récréation